Механіка 2009

Варіант №1

- Чому дорівнює момент імпульсу (відносно центру орбіти) супутника Землі масою m, який рухається по коловій орбіті радіуса R?

- Тонке кільце масою m та радіусом R скочується з краю стола. Знайти яка буде кутова швидкість кільця після відриву від столу.

- Навколо Марсу за еліптичною орбітою обертається космічне тіло. Максимальна та мінімальна відстань від тіла до поверхні планети дорівнює 320 та 200 км, відповідно. Внаслідок зіткнення з метеоритом космічне тіло починає рухатись вздовж кругової орбіти. Зіткнення відбувається в точці максимального наближення. Знайти на скільки змінилась швидкість тіла. Радіус Марсу  км., маса .

- В описі винаходу пропонується на ходу заповнювати вагони поїзда вугіллям, що падає з постійною швидкістю з бункера. Яка має бути прикладена сила тяги, якщо на неї грузять 10 т вугілля за 2с, та за цей час вона проходить рівномірно 10 м?

Механіка 2009

Варіант №2

- Виразити  кінетичну і потенціальну енергію супутника масою m, що рухається по коловій орбіті радіуса R, через момент імпульсу L.

- Однорідний циліндр масою m та радіуса R скочується без проковзування по похилій площині (кут (). Знайти чому дорівнює момент сили тяжіння відносно точки дотику циліндра до площини.

- Мінімальна відстань між компонентами подвійної зірки дорівнює R1. Відносна швидкість їх в цьому положенні рівна V1. Сума мас обох компонент дорівнює М. Знайти відстань між компонентами R2  та їх відносну швидкість при максимальному віддалені.

- Візок з піском рухається по горизонтальній площині під дією сталої сили F, що співпадає з напрямком її швидкості. Під час руху пісок висипається  через отвір у дні зі сталою швидкістю ( кг/с. Знайти швидкість возику в момент часу t. Початкова маса m0, швидкість дорівнювала нулю.

Механіка 2009

Варіант №3

- Ковзка карусель обертається навколо вертикальної осі, що проходить через її центр, з постійною швидкістю (. З центру каруселі пускають маленьку шайбу із початковою швидкістю v0. Знайти залежність від часу моменту імпульсу шайби відносно центра каруселі

- На однорідний циліндр радіуса R намотана довга мотузка, що іншим кінцем закріплена на стелі. Циліндр розкручено до кутової швидкості ( і відпущено. Знайти силу натягу нитки.

- Легкий супутник обертається по круговій орбіті з лінійною швидкістю V0. Ракетний двигун збільшує швидкість у  рази, і супутник переходить на еліптичну орбіту. З якою швидкістю супутник пройде точку найбільш віддалену від центру обертання.

- Реактивний літак, незалежно від швидкості, спалює за хвилину 40.8 кг палива і 2720 кг повітря, викидаючи продукти горіння зі швидкістю 487 м/с відносно літака. Нехтуючи опором повітря, оцініть максимальну швидкість з якою може рухатись літак.

Механіка 2009

Варіант №4

- По гладкій горизонтальній площині рухається невеличке тіло,   що прив'язано до нитки, інший кінець якої втягують до отвору О (див Рис.1). На відстані r від отвору тіло має швидкість v та за час t робить повний оберт, при якому нитка описує фигуру заштриховану на рисунку. Знайти площу S цієї фігури

- Акробат біжіть з прискоренням a в середині полого циліндру радіуса R. Знайти за якого мінімального коефіцієнта тертя це можливо, якщо він весь час знаходиться під кутом 45о до вертикалі. Маса циліндру M, маса акробату m.

- Супутник Землі, обертається по круговій орбіті радіуса R=RЗ. Він переходить на елептичну орбіту з великою піввіссю 4RЗ. Знайти період обертання на новій орбіті.

- На платформі стоїть великий бак з водою. Рівень води в баці H. Знизу баку є малий отвір перерізом S через який витікає вода. Знайти з яким прискоренням буде рухатись платформа, якщо в початковий момент часу вона перебувала у спокої.

Механіка 2009

Варіант №5

- Знайти максимальне значення моменту імпульсу (відносно осі гойдання) мат. маятника довжини l, якщо максимальний кут відхилення дорівнює (, а маса важка m.

- Автомобіль починає рухатись з місця с постійним прискоренням a. Одна з дверцят автомобіля відкрита і її площина утворює кут 90o з кузовом автомобіля. За який час Т дверцята закриються? Центр мас дверцят знаходиться на відстані d від петель.

- Знайти масу Землі, якщо супутник, що обертається у екваторіальній площині по круговій орбіті радіуса R=2*104 км, з’являється над певним пунктом на екваторі через кожні 11,6 годин.

- Сферична капля води вільно падає в атмосфері пересиченої пари. Вважаючи, що швидкість збільшення маси каплі dm/dt пропорційна її площі поверхні і нехтуючи тертям визначити швидкість падіння через час t.

Механіка 2009

Варіант №6

- Чому дорівнює момент імпульсу (відносно центру орбіти) супутника Землі масою m, який рухається по коловій орбіті радіуса R?

- Автомобіль починає рухатись з місця с постійним прискоренням a. Одна з дверцят автомобіля відкрита і її площина утворює кут 90o з кузовом автомобіля. За який час Т дверцята закриються? Центр мас дверцят знаходиться на відстані d від петель.

- Мінімальна відстань між компонентами подвійної зірки дорівнює R1. Відносна швидкість їх в цьому положенні рівна V1. Сума мас обох компонент дорівнює М. Знайти відстань між компонентами R2  та їх відносну швидкість при максимальному віддалені.

- Реактивний літак, незалежно від швидкості, спалює за хвилину 40.8 кг палива і 2720 кг повітря, викидаючи продукти горіння зі швидкістю 487 м/с відносно літака. Нехтуючи опором повітря, оцініть максимальну швидкість з якою може рухатись літак.

Механіка 2009

Варіант №7

- Виразити  кінетичну і потенціальну енергію супутника масою m, що рухається по коловій орбіті радіуса R, через момент імпульсу L.

- Тонке кільце масою m та радіусом R скочується з краю стола. Знайти яка буде кутова швидкість кільця після відриву від столу.

- Легкий супутник обертається по круговій орбіті з лінійною швидкістю V0. Ракетний двигун збільшує швидкість у  рази, і супутник переходить на еліптичну орбіту. З якою швидкістю супутник пройде точку найбільш віддалену від центру обертання.

- Сферична капля води вільно падає в атмосфері пересиченої пари. Вважаючи, що швидкість збільшення маси каплі dm/dt пропорційна її площі поверхні і нехтуючи тертям визначити швидкість падіння через час t.

Механіка 2009

Варіант №8

- Ковзка карусель обертається навколо вертикальної осі, що проходить через її центр, з постійною швидкістю (. З центру каруселі пускають маленьку шайбу із початковою швидкістю v0. Знайти залежність від часу моменту імпульсу шайби відносно центра каруселі.

- Однорідний циліндр масою m та радіуса R скочується без проковзування по похилій площині (кут (). Знайти чому дорівнює момент сили тяжіння відносно точки дотику циліндра до площини.

- Супутник Землі, обертається по круговій орбіті радіуса R=RЗ. Він переходить на елептичну орбіту з великою піввіссю 4RЗ. Знайти період обертання на новій орбіті.

- В описі винаходу пропонується на ходу заповнювати вагони поїзда вугіллям, що падає з постійною швидкістю з бункера. Яка має бути прикладена сила тяги, якщо на неї грузять 10 т вугілля за 2с, та за цей час вона проходить рівномірно 10 м?

Механіка 2009

Варіант №9

- По гладкій горизонтальній площині рухається невеличке тіло,   що прив'язано до нитки, інший кінець якої втягують до отвору О (див Рис.1). На відстані r від отвору тіло має швидкість v та за час t робить повний оберт, при якому нитка описує фигуру заштриховану на рисунку. Знайти площу S цієї фігури

- На однорідний циліндр радіуса R намотана довга мотузка, що іншим кінцем закріплена на стелі. Циліндр розкручено до кутової швидкості ( і відпущено. Знайти силу натягу нитки.

- Знайти масу Землі, якщо супутник, що обертається у екваторіальній площині по круговій орбіті радіуса R=2*104 км, з’являється над певним пунктом на екваторі через кожні 11,6 годин.

- Візок з піском рухається по горизонтальній площині під дією сталої сили F, що співпадає з напрямком її швидкості. Під час руху пісок висипається  через отвір у дні зі сталою швидкістю ( кг/с. Знайти швидкість возику в момент часу t. Початкова маса m0, швидкість дорівнювала нулю.

Механіка 2009

Варіант №10

- Знайти максимальне значення моменту імпульсу (відносно осі гойдання) мат. маятника довжини l, якщо максимальний кут відхилення дорівнює (, а маса важка m.

- Акробат біжіть з прискоренням a в середині полого циліндру радіуса R. Знайти за якого мінімального коефіцієнта тертя це можливо, якщо він весь час знаходиться під кутом 45о до вертикалі. Маса циліндру M, маса акробату m.

- Навколо Марсу за еліптичною орбітою обертається космічне тіло. Максимальна та мінімальна відстань від тіла до поверхні планети дорівнює 320 та 200 км, відповідно. Внаслідок зіткнення з метеоритом космічне тіло починає рухатись вздовж кругової орбіти. Зіткнення відбувається в точці максимального наближення. Знайти на скільки змінилась швидкість тіла. Радіус Марсу  км., маса .

- На платформі стоїть великий бак з водою. Рівень води в баці H. Знизу баку є малий отвір перерізом S через який витікає вода. Знайти з яким прискоренням буде рухатись платформа, якщо в початковий момент часу вона перебувала у спокої.

Механіка 2009

Варіант №11

- По гладкій горизонтальній площині рухається невеличке тіло,   що прив'язано до нитки, інший кінець якої втягують до отвору О (див Рис.1). На відстані r від отвору тіло має швидкість v та за час t робить повний оберт, при якому нитка описує фигуру заштриховану на рисунку. Знайти площу S цієї фігури

- На однорідний циліндр радіуса R намотана довга мотузка, що іншим кінцем закріплена на стелі. Циліндр розкручено до кутової швидкості ( і відпущено. Знайти силу натягу нитки.

- Мінімальна відстань між компонентами подвійної зірки дорівнює R1. Відносна швидкість їх в цьому положенні рівна V1. Сума мас обох компонент дорівнює М. Знайти відстань між компонентами R2  та їх відносну швидкість при максимальному віддалені.

- В описі винаходу пропонується на ходу заповнювати вагони поїзда вугіллям, що падає з постійною швидкістю з бункера. Яка має бути прикладена сила тяги, якщо на неї грузять 10 т вугілля за 2с, та за цей час вона проходить рівномірно 10 м?

Механіка 2009

Варіант №2

- Виразити  кінетичну і потенціальну енергію супутника масою m, що рухається по коловій орбіті радіуса R, через момент імпульсу L.

- Автомобіль починає рухатись з місця с постійним прискоренням a. Одна з дверцят автомобіля відкрита і її площина утворює кут 90o з кузовом автомобіля. За який час Т дверцята закриються? Центр мас дверцят знаходиться на відстані d від петель.

- Навколо Марсу за еліптичною орбітою обертається космічне тіло. Максимальна та мінімальна відстань від тіла до поверхні планети дорівнює 320 та 200 км, відповідно. Внаслідок зіткнення з метеоритом космічне тіло починає рухатись вздовж кругової орбіти. Зіткнення відбувається в точці максимального наближення. Знайти на скільки змінилась швидкість тіла. Радіус Марсу  км., маса .

- Реактивний літак, незалежно від швидкості, спалює за хвилину 40.8 кг палива і 2720 кг повітря, викидаючи продукти горіння зі швидкістю 487 м/с відносно літака. Нехтуючи опором повітря, оцініть максимальну швидкість з якою може рухатись літак.

# Text boxes

Рис. 1.

0

S

v

v

S

0

Рис. 1.

v

S

0

Рис. 1.